SKM Skyline GmbH

Schatzbogen 50  ·  81829 München

SKM ProRack-Netzwerkschränke für strukturierte Verkabelungslösungen

Auschreibungstexte

Inhalt

1)	Modell: SKM ProgressRACK 600	3

2)	Modell: SKM ProgressRACK 600 Anreihschrank	3

3)	Modell: SKM ProRACK 800	5

4)	Modell: SKM ProRACK 800 Anreihschrank	5

5)	Modell: SKM ProRACK 1000 – Serverschrank-	7

6)	Modell: SKM ProRACK 1000 Anreihschrank	7

7)	Modell: SKM Kabelmanagement Anbau-Standschrank, 42HE	8

8)	Anreihsatz (4 Stk.) für Standschränke	9

9)	Staubschutzfilter für Standschränke	9

10)	Lüftereinheit für Standschränke (Dachmontage)	9

11)	Lüftereinheit für Standschränke (Dachmontage)	9

12)	Lüftereinheit für Standschränke (19“ Montage)	9

13)	Lüftereinheit für Standschränke (19“ Montage)	10

14)	Lüftereinheit für Standschränke (19“ Montage)	10

15)	Steckdosenleiste 6-fach	10

16)	Kabelführungsring zur seitlichen Montage	10

17)	Schubfach für Standschränke,	11

18)	Patchkabelführung 1HE, ASA-Lochung	11

19)	Blindplatten 1HE, 1,5HE, 2HE, 3HE und 4HE	11

20)	Fachboden für Standschränke	11

21)	Teleskopschienen-Fachboden für Standschränke	11

SKM ProRACK Universeller Netzwerkschrank

# Modell: SKM ProRACK 600

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit Lochrasterschienen für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

Ausstattung:

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen.

1 mal 19” Ebene.

Die Seitenwande sind abnehmbar.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer Belüftungseinheit (2,3 oder 4 Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas

Abschließbare Rücktür aus Stahlblech.

4 Multifunktionsstreben (horizontale Kabelmanager) in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet, Struktur Lichtgrau RAL 7035

Schrankerdung nach VDE 0100 (Erdungskit liegt bei).

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 700kg. Schutzklasse IP20

Partikel- und Staubschutz ist nachrüstbar.

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 600 mm

Tiefe: 600 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM ProgressRACK 600

Bestellnummer:

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Modell: SKM ProRACK 600 Anreihschrank

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit Lochrasterschienen für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

Ausstattung:

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen.

4 Stück 19”-Prole mit Lochrasterschiene.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer Belüftungseinheit (2,3 oder 4 Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas

Abschließbare Rücktür aus Stahlblech.

4 Multifunktionsstreben (horizontale Kabelmanager) in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet, Struktur Lichtgrau RAL 7035

Schrankerdung nach VDE 0100 (Erdungskit liegt bei).

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 500kg. Schutzklasse IP20

Partikel- und Staubschutz ist nachrüstbar.

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 800 mm

Tiefe: 800 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM ProRACK 600 Anreihschrank

Bestellnummer: 112667

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Modell: SKM ProRACK 800

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit Lochrasterschienen für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

Ausstattung:

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen.

4 Stück 19”-Prole mit Lochrasterschiene.

Die Seitenwande sind abschließbar.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer Belüftungseinheit (2,3 oder 4 Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas

Abschließbare Rücktür aus Stahlblech.

4 Multifunktionsstreben (horizontale Kabelmanager) in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet, Struktur Lichtgrau RAL 7035

Schrankerdung nach VDE 0100 (Erdungskit liegt bei).

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 700kg. Schutzklasse IP20

Partikel- und Staubschutz ist nachrüstbar.

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 800 mm

Tiefe: 800 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM ProRACK 800

Bestellnummer: 112664

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Modell: SKM ProRACK 800 Anreihschrank

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit Lochrasterschienen für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

Ausstattung:

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen.

4 Stück 19”-Prole mit Lochrasterschiene.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer Belüftungseinheit (2,3 oder 4 Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas

Abschließbare Rücktür aus Stahlblech.

4 Multifunktionsstreben (horizontale Kabelmanager) in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet, Struktur Lichtgrau RAL 7035

Schrankerdung nach VDE 0100 (Erdungskit liegt bei).

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 700kg. Schutzklasse IP20

Partikel- und Staubschutz ist nachrüstbar.

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 800 mm

Tiefe: 800 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM ProRACK 800 Anreihschrank

Bestellnummer: 112668

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Modell: SKM ProRACK 1000 – Serverschrank-

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit Lochrasterschienen für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

Ausstattung:

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen

4 Stück 19”-Prole mit Lochrasterschiene.

Die Seitenwande sind abschließbar.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer Belüftungseinheit (2,3 oder 4 Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas

Abschließbare Rücktür aus Stahlblech.

4 Multifunktionsstreben (horizontale Kabelmanager) in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet, Struktur Lichtgrau RAL 7035

Schrankerdung nach VDE 0100 (Erdungskit liegt bei).

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 700kg. Schutzklasse IP20

Partikel- und Staubschutz ist nachrüstbar.

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 800 mm

Tiefe: 990 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM ProRACK 1000

Bestellnummer: 112665

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Modell: SKM ProRACK 800 Anreihschrank

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit Lochrasterschienen für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

Ausstattung:

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen.

4 Stück 19”-Prole mit Lochrasterschiene.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer Belüftungseinheit (2,3 oder 4 Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas

Abschließbare Rücktür aus Stahlblech.

4 Multifunktionsstreben (horizontale Kabelmanager) in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet, Struktur Lichtgrau RAL 7035

Schrankerdung nach VDE 0100 (Erdungskit liegt bei).

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 700kg. Schutzklasse IP20

Partikel- und Staubschutz ist nachrüstbar.

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 800 mm

Tiefe: 990 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM ProRACK 1000 Anreihschrank

Bestellnummer: 112670

Weitere Schränke (33 HE, 38 HE oder 47 HE) auf Anfrage!

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Modell: SKM Kabelmanagement Anbau-Standschrank, 42HE

Eignet sich idealerweise um das Kabelmanagement aus dem Hauptschrank auszulagern oder vorhandene (schmale) Schränke für die heutige strukturierte Infrastruktur wieder zu verwenden.

Der SKM Kabelmanagement Anbau-Standschrank besteht aus Sockel (100mm) mit 4 abnehmbaren Seitenteilen, - 1x Seitenwand, 1x Frontwand, 1x Rückwand,

8x Kabelabfangbügel 800mm, Kabelzuführungen mit Bürstenleiste in Deckel und Sockel, Schutzklasse IP20

Das Aufstellen der Schränke und das Anschließen sämtlicher Kabel und Leitungen zu den Verbrauchern gehört grundsätzlich zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Schrankabmessungen:

Höhe: 1957 mm 42 HE

Breite: 800 mm

Tiefe: 300 mm

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: SKM Kabelmanagement Anbau-Standschrank

Bestellnummer: 112661

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

Zubehör:

# Anreihsatz (4 Stk.) für Standschränke

Anreihsatz (4 Stk.) für Standschränke für die mechanische, stabile Verbindung von

Schränken- oder Gestellen.

Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren.

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Anreihsatz (4 Stk.) für Standschränke

Bestellnummer: 112793

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Staubschutzfilter für Standschränke

Staubschutzfilter für 600x800, 600x1000, 800x800 und 800x1000 Schränke, für Sockelboden

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Staubschutzfilter

Bestellnummer: 112783

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Lüftereinheit für Standschränke (Dachmontage)

3 Lüfter (150m3/h) mit Thermostat für die Dachmontage,

Geräuschpegel: 43 db/A

Betriebstemperatur: -10°C + 60°C

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Lüfterteinheit (3 Fan)

Bestellnummer: 112612

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Lüftereinheit für Standschränke (Dachmontage)

4 Lüfter (150m3/h) mit Thermostat für die Dachmontage,

Geräuschpegel: 43 db/A

Betriebstemperatur: -10°C + 60°C

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Lüfterteinheit (4 Fan)

Bestellnummer: 112613

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Lüftereinheit für Standschränke (19“ Montage)

2 Lüfter (150m3/h) mit Thermostat, 19“ Montage,

Geräuschpegel: 43 db/A

Betriebstemperatur: -10°C + 60°C

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: 19“ Lüfterteinheit (2 Fan)

Bestellnummer: 112614

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Lüftereinheit für Standschränke (19“ Montage)

3 Lüfter (150m3/h) mit Thermostat, 19“ Montage,

Geräuschpegel: 43 db/A

Betriebstemperatur: -10°C + 60°C

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: 19“ Lüfterteinheit (3 Fan)

Bestellnummer: 112615

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Lüftereinheit für Standschränke (19“ Montage)

4 Lüfter (150m3/h) mit Thermostat, 19“ Montage,

Geräuschpegel: 43 db/A

Betriebstemperatur: -10°C + 60°C

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: 19“ Lüfterteinheit (4 Fan)

Bestellnummer: 112616

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Steckdosenleiste 6-fach

19“ Steckdosenleiste 6-fach, mit Ein/Ausschalter, geignet für 19 „ Einbau, Überspannungsschutz mit Netzzuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Steckdosenleiste 6-fach

Bestellnummer: 103024

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Kabelführungsring zur seitlichen Montage

Kabelführungsring zur seitlichen Montage

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Kabelführungsring

Bestellnummer: 112775

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Schubfach für Standschränke,

Schubfach für Standschränke, abschliessbar, 2HE,

Montage nur mit 4x 19" VertikalProl möglich

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Schubfach

Bestellnummer: 112794

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Patchkabelführung 1HE, ASA-Lochung

Patchkabelführung 1HE, ASA-Lochung, inkl. 5 Kabelführungsbügel, RAL 7035

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Patchkabelführung 1HE, ASA-Lochung

Bestellnummer: 103139

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Blindplatten 1HE, 1,5HE, 2HE, 3HE und 4HE

Verblendung 19" Rack - Serverschrank – Netzwerkschrank - Gestellschrank

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Blindplatten

Bestellnummer:

112767 	(1HE) 	Liefern und installieren		Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

112768 	(1,5HE) Liefern und installieren		Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

112769 	(2HE) 	Liefern und installieren		Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

112770 	(3HE) 	Liefern und installieren		Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

112771 	(4HE) 	Liefern und installieren		Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Fachboden für Standschränke

Fachboden für Standschränke mit mind. 800mm Tiefe, zum Einbau in die 19" Ebenen der Standschränke, stabile Metallkonstruktion.

2HE, 600mm tief, max. 80kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene.

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Fachboden, fest, 80kg

Bestellnummer: 112623

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

# Teleskopschienen-Fachboden für Standschränke

Teleskopschienen-Fachboden für Standschränke mit mind. 800mm Tiefe, zum Einbau in die 19" Ebenen der Standschränke, stabile Metallkonstruktion, ausziehbar, 600mm tief,

2HE, 600mm tief, max. 40kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene.

Fabrikat: SKM Skyline

Typ: Teleskopschienen-Fachboden, 40kg

Bestellnummer: 112631

Liefern und installieren			Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............